安徽省庐江县人民医院询价采购函

WZCG20230047号（门诊磁条卡采购）

尊敬的供应商：

我院拟对“庐江县人民医院2023年门诊磁条卡采购”进行市场询价，有关情况说明如下：

- 主要事项

1.各潜在投标供应商就以下询价要求，在2023年11月13日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2.询价响应文件应用信封密封，封口加盖公章，提供产品彩页或图片。询价响应文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县庐城镇文明中路32号物资采购中心，彭主任（收） 电话：0551-87310772。

3.被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目预算：12万元（60万张）。

- 采购要求

- 中标供应商凭产品销售授权书与本院信息中心签订销售合同。

- 供货要求：分批供货，签订合同后 15 天内首批供货验收结束（首批卡数不少于 2000 张）。后续批次的供货，供货方在采购人提出要求后 15 天内供货。

- 付款方式：采购人验收合格后付合同价款的90%，余款质保期满后支付。

- 标书一份正本。

- 质保期1年。

- 详细技术要求、参数

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观要求 | 1.规格尺寸： 宽度：85.72mm 至 85.47mm； 高度：54.03mm 至 53.92mm； 厚度：0.76mm±0.08mm； 卡片四角圆半径：3.18mm。 2.卡品质： 1)卡片质料：PVC，双面加膜； 2)卡片耐温性：-20℃~50℃状态下均可保持卡片结构稳定性及正 常使用； 3)卡片耐磨性：反复读写 200 万次以上不会使卡片及磁条产生异 形和破损； 4)卡片耐湿性：在 25℃大气相对湿度介于 5%至 95%之间均可正常 使用； 5)卡片的弯曲度： ①裁制定完成之卡必须平直。其曲度，垂直间隙必须在 1.27mm 以下； ②凸字后其曲度垂直间隙必须在 2.03mm 以下，叠分层不得剥离 或脱落； 6)卡片边缘毛边（齿锯状毛边）凸起高度不得超过 0.08mm； 7)磁条必须采用优质进口磁条，采用高抗磁技术，磁力强并（进 口高抗：2750OE 高磁），具备防油、防水、抗折压、色彩保存时 间久、不褪色等。 |
| 2 | 卡片印刷要求 | 1.双面印刷，正面专色，反面专色，保证印刷图案清晰，还原 度好，无错位；图像精度 400dpi；使用 CMYK（Cyan 青，Magenta 品红，Yellow 黄，black 黑）四色印刷模式，套色误差在 0.15MM 以下； 2.卡片用黑色平码或激光码，由院方自行选择； 3.卡片需留印制持卡人签名。 |
| 3 | 卡片图案设计 | 1.图案设计可由院方提供在用卡片图案素材或由院方提供设 计主题、版面、文字等要求，供应方指定专业设计人员免费设计， 直至院方满意确认； 发行文字格式：卡号在批量生产前由院方提供。其它说明文字的 内容在批量生产前由院方确认。字体、字号、文字颜色在批量生产前由院方确认。 2.以上卡片图案设计方案在批量生产前由院方随时调整。 |
| 4 | 写卡及其他参数 | 1.新卡须按院方提供的数据范围由供货方负责免费写磁、加密 (2 轨写入)； 2.就诊卡不能错号、串号、无磁； 3.必须确保就诊卡能在本院现有设备（读卡器、自助机等）及 系统正常使用，现有读卡器能正常读卡。 4.就诊卡废卡率不得超过万分之一，否则应给予退货； 5.能满足医院自助设备及银行 POS 设备上发卡及读卡（自助设 备上读卡器参数如下：电动磁卡/IC 卡机：OMRON 品牌，配备异 型卡喉；电动式；磁条卡可读,接触式可读；ISO7811 1,2,3 磁道 可读；ISO7816(T=0 或 T=1) CPU 卡可读；支持最新人行 PBOC2.0 标准及 EMV4.0 标准，卡位置光电检测；走卡速度: 200mm/秒；寿命：200 万次或 5 年；IC 触点寿命:30 万次以上；超时、非法卡 收卡；掉电吐卡，加电子闸门）。 |

备注：1.技术要求：供应商须对上述参数要求如实做出响应程度，一旦投标人中标，中标供应商必须按要求实施，否则采购人将有权终止合同。

2.样品：首次供货前提供样卡。

四、评标办法

有效最低价，即所有参数、资质符合我方要求的最低报价人为中标人。

安徽省庐江县人民医院物资采购中心

2023年11月6日